## Slide 1: cycloidal drive
周奕彬

## Slide 2: 內容
擺線減速機構概念與設計

## Slide 3: 動畫展示
輸出與輸入方向相反
減速比大

## Slide 4: 構成零件

## Slide 5: 減速原理
以圓盤在固定環內部滾動
以偏心軸驅動為例
內圓直徑90mm，外環直徑100mm
偏心軸旋轉360 ̊，內圓僅旋轉40 ̊
減速比 9 : 1

## Slide 6: 減速原理
僅以摩擦力無法承受較大的扭矩，
改為銷與葉片
針輪10根銷，擺線輪9片葉片
偏心軸旋轉360 ̊，內圓僅旋轉40 ̊
減速比 9 : 1

## Slide 7: 減速比
針輪有N根銷，擺線輪有M片葉片
減速比 =
例 :針輪10根銷，擺線輪9片葉片，減速比為 = = 9

## Slide 8: 擺線輪輪廓
輸入 : N 針輪銷數
Rr 銷半徑
R 節圓半徑
E 偏位量
座標 :
Joong-Ho Shin, Soon-Man Kwon (2006)。On the lobe profile design in a cycloid reducer using instant velocity center。 Mechanism and Machine Theory ，41， 596–616

## Slide 9: 未來目標
以順心向量法推倒前頁軌跡公式
參考 Joong-Ho Shin, Soon-Man Kwon (2006)。On the lobe profile design in a cycloid reducer using instant velocity center。 Mechanism and Machine Theory ，41， 596–616
Analysis of Mechanical Errors